## Slide 1
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΙΙ
Διδάσκων: Τσορμπατζόγλου Ανδρέας

## Slide 2: Αρχές και σχεδίαση κυψελωτών συστημάτων: Βασικές έννοιες -1
Δίκτυο πολλαπλής πρόσβασης: Ένα δίκτυο στο οποίο μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα (να έχουν πρόσβαση) τουλάχιστον 2 συσκευές με δυνατότητα άνω και κάτω ζεύξης (UL και DL).
Τυχαία πρόσβαση (Random Access): Ο χρήστης που τυχαία συνδέεται σε ένα δίκτυο απολαμβάνει πάντα τις ίδιες υπηρεσίες ως προς τη δυνατότητα πρόσβασης (άμεσα δηλαδή) και την ποιότητά τους.
Ραδιοπόρος: το πεδίο που χρησιμοποιείται ώστε να εξασφαλισθεί η πρόσβαση του χρήστη στο δίκτυο. Τα βασικά πεδία είναι 4: συχνότητα, χρόνος, κώδικες, χώρος.
Ορθογωνιότητα: Κάθε πεδίο χωρίζεται σε δομικά στοιχεία που είναι μεταξύ τους ορθογώνια, δηλαδή δεν επηρεάζουν το ένα το άλλο.
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου
2

## Slide 3: Αρχές και σχεδίαση κυψελωτών συστημάτων: Βασικές έννοιες -2
Φυσικά κανάλια (δίαυλοι ή ραδιοδίαυλοι): Τα ορθογώνια κανάλια επικοινωνίας που εξασφαλίζονται σε κάθε χρήστη.
Πρωτόκολλο φάσματος: Οι βασική αρχή με την οποία το δίκτυο συνδυάζει τους κανόνες πολυπλεξίας για να επιτύχει τη σύνδεση και αφορά τόσο τη ζεύξη κάθε χρήστη ξεχωριστά αλλά και όλων ταυτόχρονα. Άρα εχουμε
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου
3
FDD
TDD
FDMA
TDMA
CDMA
SDMA

## Slide 4: Τεχνικές απόδοσης φυσικών διαύλων
Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης : αποδίδουν αποκλειστικούς διαύλους
Τεχνικές τυχαίας πρόσβασης : τυχαία απόδοση διαύλων (δεν εξασφαλίζεται η πρόσβαση)
Υβριδικές
Η επιλογή των τεχνικών καθορίζεται από τα επιμέρους χαρακτηριστικά της τηλεπικοινωνιακής κίνησης και τη συμβατότητα με τα άλλα δίκτυα
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου
4

## Slide 5: Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης (1)
FDMA : Διαχωρισμός κατά συχνότητα
TDMA : Διαχωρισμός κατά χρόνου
CDMA : Διαχωρισμός κατά κώδικα
SDMA : Διαχωρισμός κατά χώρο
OFDMA : Διαχωρισμός κατά συχνότητα και φάση (4G και 5G)
Υβριδικές
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου
5

## Slide 6: Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης (2)
6
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου

## Slide 7: Χαρακτηριστικά FDMA
Απλότητα αλλά με κόστος
Συχνοτικά διαστήματα φύλαξης για την εξασφάλιση της ορθογωνιότητας
Σπατάλη φάσματος αν κάποιος δίαυλος είναι ανενεργός
Συνδυάζεται με την τεχνική TDD
  Επιτυγχάνεται η αποφυγή ταυτόχρονης εκπομπής και λήψης
  Επιτυγχάνεται ομοιότητα χαρακτηριστικών καναλιού
UL & DL
  Επιτυγχάνεται απλότητα των τεχνικών διαφορισμού στον ΚΣ και η μεταφορά της πολυπλοκότητας στον ΣΒ
7
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου

## Slide 8: Χαρακτηριστικά TDMA
Απαιτείται συγχρονισμός μεταξύ όλων των χρηστών
Χρησιμοποιούνται χρονικά διαστήματα φύλαξης (φασματικά αποδοτικότερη έναντι της FDMA)
Χρησιμοποιείται από κάθε χρήστη μεγαλύτερο εύρος ζώνης, άρα μεγαλύτερος ρυθμός μετάδοσης
– Συνέπεια : ευαισθησία στη διασυμβολική παρεμβολή λόγω μικρότερης χρονικής διάρκειας συμβόλου
Η μετάδοση γίνεται ασυνεχώς, άρα μειώνεται η κατανάλωση ισχύος
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου
8

## Slide 9: Χαρακτηριστικά CDMA
Χρησιμοποιούνται ορθογωνικοί ή ήμι- ορθογωνικοί κώδικες
Δεν απαιτούνται διαστήματα φύλαξης
Μεταξύ γειτονικών κυψελών που χρησιμοποιούν τον ίδιο δίαυλο δεν απαιτείται μεταπομπή συχνότητας
Παρουσιάζουν μεγαλύτερη χωρητικότητα χρηστών ανά κυψέλη
Καλύτερα επίπεδα ασφάλειας μετάδοσης
9
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου

## Slide 10: Χαρακτηριστικά SDMA
Χρησιμοποιούνται έξυπνες, προσαρμοστικές κεραίες, συστοιχίες κεραιών κατάλληλα τροφοδοτούμενες
Η Η/Μ ακτινοβολία κατευθύνεται προς την υπο-περιοχή του χρήστη μέσα στη περιοχή κάλυψης της κυψέλης
Είναι εύκολα προσαρμόσιμοι στις άλλες τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης
10
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου

## Slide 11: Τεχνικές Τυχαίας πρόσβασης
Τα πρωτόκολλα τυχαίας πρόσβασης προτιμώνται ως προς τα πρωτόκολλα απόδοσης αποκλειστικών διαύλων που προκαλούν άσκοπη σπατάλη φάσματος.
Κύριος εκπρόσωπος των τεχνικών τυχαίας πρόσβασης είναι η τεχνική ALOHA. Τα δεδομένα αποστέλλονται όποτε αυτά είναι διαθέσιμα. Επειδή υπάρχει πιθανότητα να συγκρουστούν πάνω σε κάποια άλλα, γίνονται συνεχώς δοκιμές μέχρι να βρεθεί διαθέσιμος δίαυλος.
Για να αποφεύγονται οι συγκρούσεις δημιουργούνται χρονοθυρίδες (slotted ALOHA), κενά δηλαδή στα οποία είναι πιθανόν να πέσει ένα πακέτο δεδομένων χωρίς να συγκρουστεί.
11
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου

## Slide 12: Η έννοια της κυψέλης
Οι βασικές αρχές του συστήματος των κυψελών θεμελιώθηκαν το 1979
Το σύστημα των κυψελών βασίζεται στην επαναχρησιμοποίηση των ραδιοδιαύλων σε διαφορετικές περιοχής κάλυψης, στις οποίες αντιστοιχούν διαφορετικές κυψέλες.
12
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου
Οι εξαγωνικές κυψέλες είναι το πιο απλό σύστημα ανάπτυξης ως προς την τοποθέτηση και ανάλυση κάλυψης.
Πλέον δεν ακολουθείται ακριβώς για οπορτουνιστικούς λόγους ή εξαιτίας της εξέλιξης της τεχνολογίας.

## Slide 13: Κατηγοριοποίηση κυψελών -1
Megacells: Κάλυψη μεγάλων γεωγραφικά περιοχών
Macrocells: Ακτίνα μερικές δεκάδες km, τοποθέτηση
BTS σε ψηλά κτίρια ή πύργους
Microcells: Ακτίνα 1-2 Km, τοποθέτηση BTS σε ταράτσες κτιρίων
Picocells: Ακτίνα 100-200 m, καλύπτουν περιοχές με μεγάλη τηλεπικοινωνιακή κίνηση, τοποθέτηση BTS σε χαμηλά ύψη (εσωτερικούς χώρους)
Femtocells: Σημερινή τεχνολογία και τάση, μειωμένες διαστάσεις, χαμηλή εκπεμπόμενη ισχύς, μικρό κόστος εξοπλισμού
13
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου

## Slide 14: Κατηγοριοποίηση κυψελών - 2
14

## Slide 15: Ιεραρχική δομή κυψελών
Η ιεράρχηση στηρίζεται στην κάλυψη της γεωγραφικής περιοχής με διαφόρων τύπων κυψέλες με δύο κριτήρια:
1. Την ταχύτητα των χρηστών
2. Την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών
Συστήματα υψηλής βαθμίδας ιεράρχησης: microcells & macrocells, χρήστες με μεγάλες ταχύτητες και χαμηλότερη ποιότητα.
Συστήματα χαμηλής βαθμίδας ιεράρχησης: microcells & picocells, σχετικά μεγάλη χωρητικότητα, βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών για χρήστες που κινούνται με μικρές ταχύτητες.
15
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου

## Slide 16: Τεχνικές μεταπομπής
Υπάρχουν 2 είδη μεταπομπής:
Διακυψελική μεταπομπή: Μεταπομπή του χρήστη από τον ένα σταθμό βάσης στον άλλον (μία κυψέλη στην άλλη) κάνοντας χρήση του ίδιου ή και διαφορετικού διαύλου.
Ενδοκυψελική μεταπομπή: Μεταπομπή του χρήστη σε διαφορετικό δίαυλο της ίδιας κυψέλης για λόγους διαχείρισης πόρων και βελτίωσης της προσφερόμενης υπηρεσίας.
16
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου
Το βασικό κριτήριο μεταπομπής είναι η ισχύς του σήματος. Σε περιπτώσεις μεταβαλλόμενης ισχύος για λόγους μετακίνησης του χρήστη ή μεταβλητότητας των φυσικών εμποδίων τοποθετείται μια υστέρηση μεταπομπής για να μην υπάρχουν συνεχείς μεταπομπές (φαινόμενο ping-pong).

## Slide 17
Μοντέλα απωλειών διάδοσης
17
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου

## Slide 18: Εισαγωγή
Προβλήματα ραδιοδιαύλου :
  Παρουσία θορύβου
  Παρεμβολές
  Παρεμπόδιση διάδοσης από φυσικά ή και τεχνητά εμπόδια
  Φαινόμενα πολυδιαδρομικής διάδοσης (Τα εκπεμπόμενα κύματα από την κεραία του πομπού ακολουθούν διαφορετικά μονοπάτια, διαφορετικές χρονικές καθυστερήσεις, εξασθενήσεις- και αθροίζονται διανυσματικά στη κεραία του δέκτη)
18
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου
Όλα τα παραπάνω, επηρεάζονται αρνητικά από την απρόβλεπτη χρονικά μεταβαλλόμενη φύση του ραδιοδιαύλου

## Slide 19: Ζώνες συχνοτήτων VHF & UHF
Η ζώνη VHF (30 MHz – 300 MHz) και η ζώνη UHF (300 MHz – 3 GHz) θεωρούνται ως βέλτιστες επιλογές για τα συστήματα κινητών επικοινωνιών. Η 5G θα χρησιμοποιεί τη ζώνη SHF (3GHz-30GHz) και μελλοντικά τη EHF (30GHz-300GHz):
  Δεν παρουσιάζουν ανακλάσεις από την ιονόσφαιρα
  Οι κεραίες έχουν σχετικά μικρές φυσικές διαστάσεις
  Το αντίστοιχο εύρος ζώνης είναι ικανό για μετάδοση σημάτων φωνής & δεδομένων
  Δεν απαιτείται οπτική επαφή πομπού-δέκτη
  Σχετικά μικρό κόστος εξοπλισμού
  Προσαρμοσμένες απώλειες διάδοσης στις διαστάσεις των κυψελών
19
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου

## Slide 20: Μηχανισμοί διάδοσης
Τα συλληφθέντα κύματα – συνιστώσες του σήματος στη κεραία του δέκτη μπορεί να προέρχονται από:
  Απευθείας διάδοση
  Ανάκλαση σε επιφάνειες μεγάλων διαστάσεων σε σχέση με το μήκος κύματος
  Περίθλαση ή αλλιώς σκίαση : Βασίζεται στην αρχή του Huygens και ερμηνεύει τη διάδοση του σήματος σε περιοχές όπου δεν υπάρχει οπτική επαφή πομπού-δέκτη (πίσω από μεγάλα σε σχέση με το μήκος κύματος φυσικά ή τεχνητά εμπόδια)
  Σκέδαση ή διάχυση : ανάκλαση σε μεγάλες τραχύς επιφάνειες ή επιφάνειες διαστάσεων της τάξης του μήκους κύματος ή και μικρότερες, με αποτέλεσμα το σήμα να ανακλάται και να διασκορπίζεται προς όλες τις
20
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου

## Slide 21: Περίθλαση-Συμβολή
21
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου
Σκίαση
Όσο πιο μυτερό είναι το εμπόδιο, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η κάλυψη της περιοχής σκίασης
περίθλαση
Συμβολή

## Slide 22: Μηχανισμοί διάδοσης – στη πράξη
22
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου

## Slide 23: Ραδιοκύματα
23
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου

## Slide 24: Φαινόμενα διάδοσης
Εξασθένηση πλάτους (pathloss): Εκφράζει την εξάρτηση της μέσης ισχύος του λαμβανόμενου σήματος με την απόσταση πομπού-δέκτη
Σκίαση (shadowing): Εκφράζει τη κατανομή της μέσης τιμής της ισχύος του λαμβανόμενου σήματος σε σχέση με το περιβάλλον διάδοσης
Πολυδιαδρομική διάδοση (multipath): Εκφράζει τη μικρής ή μεγάλης κλίμακας διαλείψεις της ισχύος του λαμβανόμενου σήματος λόγω αθροιστικής ή αφαιρετικής συμβολής των συνιστωσών του. Η κλίμακα αντιστοιχεί σε μικρές ή μεγάλες μετατοπίσεις του δέκτη
Παρεμβολές (interference): Εκφράζει τις παρεμβολές στον ίδιο δίαυλο ή μεταξύ γειτονικών διαύλων
24
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου

## Slide 25: Ραδιοδίαυλος επικοινωνίας
Κινητικότητα δέκτη και τοπικών σκεδαστών προκαλεί αλλαγές στη μετατόπιση του δέκτη και στις συνθήκες διάδοσης του σήματος, με αποτέλεσμα ο ραδιοδίαυλος να συμπεριφέρεται ως τυχαία χρονικά μεταβαλλόμενο γραμμικό φίλτρο
Κύριοι παράγοντες διαμόρφωσης του ραδιοδιαύλου :
  Συχνότητα (εύρος, θέση στο φάσμα)
  Χρόνος (χρονικά μεταβαλλόμενη φύση)
  Χώρος (θέσεις κεραιών, προσανατολισμός, πόλωση κτλ)
Βασικό μέγεθος: Απώλεια διάδοσης (Path Loss – PL): Λόγος λαμβανόμενης ισχύος προς εκπεμπόμενη ισχύ (εργασίες του Hertz)
  Προσδιορισμός της μέσης απώλειας διάδοσης βασίζεται σε εμπειρικά, στατιστικά και αναλυτικά μοντέλα αλλά και υβριδικά
25
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου

## Slide 26: Μοντέλα Διάδοσης
Αναλυτικά μοντέλα: Χρησιμοποιούν γεωμετρικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος διάδοσης – ντετερμινιστική εκτίμηση
Εμπειρικά: Προέρχονται από προσαρμογές σε πειραματικά αποτελέσματα, δίνουν στατιστικές κατανομές των διαλείψεων και την εξασθένιση του σήματος με την απόσταση πομπού-δέκτη
Στατιστικά μοντέλα: Βασίζονται σε συγκεκριμένες παραδοχές (πιο απλά)
Υβριδικά μοντέλα: Συνδυασμός των παραπάνω
26
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου

## Slide 27: Μοντέλα Διάδοσης – Βασικές έννοιες
27
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου
Pt : Ισχύς του πομπού
Pr : Ισχύς του δέκτη
PL : Path Loss ή Power Loss, η απώλεια στην ισχύ του σήματος του πομπού
Pn : Ισχύς του θορύβου
PD : Πυκνότητα ισχύος (Ισχύς/επιφάνεια)
Gr Gt : Απολαβές δέκτη και πομπού
λ : Μήκος κύματος
f : Συχνότητα
c : η ταχύτητα του φωτός
hr ht : Ύψη δέκτη και πομπού
C : η Χωρητικότητα
Aeff = λ2 *Gr/(4π) : Ενεργός επιφάνεια της κεραίας

## Slide 28: Μοντέλα Διάδοσης – Μονάδες
28
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου
Ισχύς: Watt
Έστω η ισχύς P μπορώ να τη μετατρέψω σε dB ως εξής:
P(dB)=10*log10(P(W))
Όταν βάζω το m δίπλα στα dB, dBm σημαίνει ότι υπολογίζω την ισχύ (ή οποιοδήποτε άλλο μέγεθος) σε mW:
P(dBm)=10*log10(P(mW))
Στο SI χρησιμοποιώ για τις αποστάσεις τα μέτρα (m) και για τη συχνότητα το Hz=1/s.
Προσοχή, κάποιες φορές οι σχέσεις απαιτούν τη χρήση προθεμάτων όπως n, μ, m, k, M, G

## Slide 29: Μοντέλα Διάδοσης
29
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου
Pr
Pt
Γιατί το χρειαζόμαστε;
Για να υπολογίσουμε την απώλεια ισχύος του σήματος σε απόσταση d από τον πομπό
Γιατί υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα;
Γιατί κάθε ένα εφαρμόζεται σε διαφορετικές συνθήκες. Π.χ. έχω ψηλές ή κοντές κεραίες. Πόσο απέχει η κεραία από τον δέκτη; Υπάρχουν εμπόδια μεταξύ πομπού και δέκτη; τι χαρακτηριστικά έχουν; Είμαστε εντός ή εκτός πόλης; Λαμβάνω υπόψη παραμέτρους θορύβου, παρεμβολών, πολυδιαδρομικής διάδοσης κτλ;

## Slide 30: Μοντέλα Διάδοσης - παραδείγματα
30

## Slide 31: Μοντέλο ελεύθερου χώρου (1)
Ισοτροπικές κεραίες
31
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου
d > 2*D2/λ
Παραδοχές:
Δεν υπάρχουν φυσικά ή τεχνητά εμπόδια
Ο πομπός βρίσκεται πολύ ψηλά ως προς το έδαφος
Πομπός και δέκτης βρίσκονται πολύ μακριά μεταξύ τους

## Slide 32: Μοντέλο ελεύθερου χώρου (2)
32
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου

## Slide 33: Εξίσωση Radar
33
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου
P1
R1
P2
R2
σRCS: ενεργός διατομή του RADAR. Δίνεται από μετρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί.
Παραδοχές:
Δεν υπάρχουν άλλα φυσικά ή τεχνητά εμπόδια
Ο πομπός βρίσκεται πολύ ψηλά ως προς το έδαφος
Πομπός και δέκτης βρίσκονται πολύ μακριά μεταξύ τους

## Slide 34: Εξίσωση Radar (2)
R1: απόσταση πομπού- αντικειμένου στόχου
R2 :απόσταση δέκτη- αντικειμένου στόχου
34
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου

## Slide 35: Μοντέλο επίπεδης γης (1)
35
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου
Λαμβάνει υπόψη εκτός από την ευθεία και την ανακλώμενη ακτινοβολία

## Slide 36: Μοντέλο επίπεδης γης (2)
Η ισχύς λήψης παρουσιάζει μέγιστα και ελάχιστα :
36
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου
K = 1, 3, 5, 7 μέγιστα
K = 2, 4, 6, 8 ελάχιστα
sin
sin2

## Slide 37
Διατηρείται σταθερό το ύψος της κεραίας του πομπού και η απόσταση πομπού-δέκτη
Συγκεκριμένο ύψος κεραίας λήψης
37
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου
Μοντέλο επίπεδης γης (3)

## Slide 38
38
Μοντέλο επίπεδης γης (4)
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου

## Slide 39: Αναλυτικά Μοντέλα διάδοσης
Βασίζονται στην άθροιση των κύριων συνιστωσών του σήματος στον δέκτη
Αξιοποιούνται βασικές αρχές της γεωμετρικής οπτικής, Φυσικής κτλ
Ray –tracing :
    Χρειάζονται πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τον πομπό, τον δέκτη και τους σκεδαστές καθώς και τα χαρακτηριστικά των υλικών των σκεδαστών
    Βασίζεται είτε σε όλες τις ακτίνες που φθάνουν στον δέκτη, είτε στις πιο σημαντικές (μέχρι 2ης τάξης)
39
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου

## Slide 40: Εμπειρικά μοντέλα διάδοσης
Βασικές παράμετροι:
  Συχνότητα
  Περιβάλλον διάδοσης (αστικό, ήμι-αστικό, αγροτικό)
  Απόσταση πομπού-δέκτη
  Ύψη κεραίας εκπομπής και λήψης
  Μορφολογία περιβάλλοντος διάδοσης(ύψη κτιρίων, θέσεις δρόμων, παρουσία δένδρων κτλ)
Ο υπολογισμός της μέσης λαμβανόμενης ισχύος ή της απώλειας διάδοσης γίνεται με βάση τις τιμές της μέσης λαμβανόμενης ισχύος ή της απώλειας διάδοσης σε μία συγκεκριμένη απόσταση αναφοράς πομπού – δέκτη do (Η do πρέπει να είναι σχετικά μικρή αλλά να ανήκει στο μακρινό πεδίο)
40
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου

## Slide 41
Μοντέλο ελεύθερου χώρου
Παρουσιάζονται σχετικά μεγάλες αποκλίσεις σε πραγματικές συνθήκες διάδοσης !!!
41
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου
do: σημείο αναφοράς

## Slide 42: Εκθετικό μοντέλο διάδοσης (1)
Χαρακτηρίζεται και ως μοντέλο απλής κλίσης
Χρησιμοποιεί το συντελεστή απωλειών n
  Με τιμές 2-4 για τυπικό αστικό περιβάλλον μακροκυψελών
  Με τιμές 1.6 – 8 για περιβάλλον μικροκυψελών
42
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου

## Slide 43: Εκθετικό μοντέλο διάδοσης (2)
43
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου

## Slide 44: Μοντέλο Okumura-Hata (1)
Ο Okumura βασίστηκε σε εκτεταμένες μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Τόκιο στις συχνότητες : 150 MHz, 450 MHz και 900 MHz
Ο Hata καθιέρωσε παραμετρικές εξισώσεις βασιζόμενος στον Okumura
Το μοντέλο αξιοποιείται σε περιπτώσεις όπου:
150 < fc < 1500MHz
30 < ht < 200m
1 < hr < 10m
1 < d < 20km
44
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου
Αξιοπιστία αποτελεσμάτων για μακροκυψέλες σε αστικές περιοχές

## Slide 45: Μοντέλο Okumura-Hata (2)
Για το 50% των περιπτώσεων:
Για αστικό περιβάλλον : PL(dB) = A + B* log10(d)
Για προαστιακό περιβάλλον : PL(dB) = A + B* log10(d) – C
Για αγροτικό περιβάλλον : PL(dB) = A + B* log10(d) – D
όπου,
A = 69.55 +26.16*log10(fc) – 13.82* log10(ht) – a(hr)
B = 44.9 – 6.55*log10(ht)
C = 2*[log10(fc/28)]2 + 5.4
D = 4.78*(log10(fc))2 – 18.33*log10(fc) + 40.94
Ύψη κεραιών σε μέτρα, απόσταση πομπού-δέκτη d σε Km και
συχνότητα fc σε MHz
45
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου

## Slide 46: Μοντέλο Okumura-Hata (3)
Ο παράγοντας α(hr) είναι ένας διορθωτικός παράγοντας που αναφέρεται στο ύψος της κεραίας του ΚΣ
για συχνότητα μεγαλύτερη ή ίση με 400 MHz
46
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου
Για μεγάλες πόλεις:
Για μικρές ή μεσαίες πόλεις:
Για συχνότητα μικρότερη ή ίση των 200 MHz

## Slide 47: Συχνότητα 900 MHz Ύψος κεραίας ΣΒ : 30 m Ύψος κεραίας ΚΣ : 1.8 m
47
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου
Μοντέλο Okumura-Hata (4)

## Slide 48: Μοντέλο COST231- Hata
Αποτελεί εξέλιξη του Okumura-Hata, για συχνότητες 1500 MHz-2000 MHz
Αναπτύχθηκε στα πλαίσια ευρωπαϊκού προγράμματος (Cooperation in the field of Scientific and Technical research, Cost231, “Evolution of Land Mobile Radio”
Αξιοπιστία αποτελεσμάτων για μακροκυψέλες σε αστικές περιοχές
Ο παράγοντας α(hr) είναι ένας διορθωτικός παράγοντας που αναφέρεται στο ύψος της κεραίας του ΚΣ και η παράμετρος C : 0 dB για μεσαίου μεγέθους πόλεις και μικροαστικά κέντρα με μικρή πυκνότητα δένδρων και 3 dB για μητροπολιτικά κέντρα
48
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου

## Slide 49: Μοντέλα εσωτερικών χώρων (1)
Σημαντικές διαφορές στο ραδιοδίαυλο σε σχέση με το ραδιοδίαυλο εξωτερικού χώρου
Μικρή απόσταση πομπού-δέκτη, μεγάλες απώλειες από έπιπλα, τοίχους κτλ. Για καλύτερη εκτίμηση της κάλυψης του συστήματος απαιτείται η γνώση της γεωμετρίας του περιβάλλοντος διάδοσης.
Τα εμπειρικά μοντέλα δίνουν μια πρώτη ικανοποιητική εκτίμηση της μέσης τιμής των απωλειών διάδοσης
49
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου

## Slide 50: Μοντέλα εσωτερικών χώρων (2)
Μοντέλο απλή κλισης:
50
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου
Μοντέλο keenan-Motley
PL(do) : απώλεια διάδοσης στην απόσταση αναφοράς 1 m (37 dB) n : συντελεστής απωλειών διάδοσης, συνήθως 2
d : απόσταση πομπού – δέκτη
Lfi : απώλειες από τα πατώματα τύπου i I : πλήθος διαφορετικών πατωμάτων
J: πλήθος διαφορετικών τοίχων
Kfi : αριθμός πατωμάτων τύπου i μεταξύ πομπού-δέκτη
Lwj : απώλειες από τους τοίχους τύπου j μεταξύ πομπού-δέκτη
Kwj : αριθμός των τοίχων τύπου j μεταξύ πομπού-δέκτη

## Slide 51: Μοντέλα εσωτερικών χώρων (2)
Μοντέλο ITU-R P.1238
Παρουσιάζει ευρεία εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους
Λαμβάνει υπόψη απώλειες διάδοσης από πολλαπλούς ορόφους
Ο συντελεστής διάδοσης έχει τροποποιηθεί ώστε να συμπεριλάβει και τις απώλειες διάδοσης
λόγω των φαινομένων διάδοσης μέσα από τους
τοίχους καθώς και μέσα από αντικείμενα στο μονοπάτι διάδοσης
Ενσωματώνει ως ένα βαθμό όλες τις επιδράσεις των αντικειμένων, τοίχων κτλ
kf : πλήθος των ορόφων μεταξύ ΚΣ και ΣΒ, Lf : απώλειες διάδοσης μέσα από όροφο, οι τιμές του n δίνονται από πίνακες
51
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου

## Slide 52: Μοντέλα εσωτερικών χώρων (3)
Απώλειες λόγω ανθρώπινου σώματος
Εξαρτώνται από τη συχνότητα. Όσο πιο μικρή είναι η απόσταση του σώματος από τον πομποδέκτη, τόσο μεγαλύτερη είναι η εξασθένιση του σήματος
Συχνότητα (MHz)
Απώλεια στο ύψος της μέσης του σώματος (dB)
Απώλεια στο ύψος του κεφαλιού του
σώματος (dB)
160
450
800
900
19
13
14,5
15,5
10
4,5
8,5
10
52
«Συστήματα κινητών επικοινωνιών», Κωνσταντίνου Φ., Κανάτας Αθ. Και Πάντος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου