## Slide 1: Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα
ΠΜΣ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διδάσκοντες
Κωνσταντίνος Αγγέλης
Καθηγητής
Ανδρέας Τσορμπατζόγλου
Επίκουρος Καθηγητής

## Slide 2
Χαρακτηριστικά καναλιών διάδοσης
ΠΜΣ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

## Slide 3
2.1: Μετρήσεις σημάτων στενής ζώνης
Χωρικές μεταβολές: Ταχεία διάλειψη, διάλειψη σκιάς, εξάρτηση απόστασης
Χρονικές μεταβολές
Ανάμιξη πόλωσης
Κεραία Σταθμού Βάσης
Κινητός χρήστης
GSM: Μήκος κύματος λ<1m => LOS και non-LOS επικοινωνία
ΠΜΣ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

## Slide 4
2.1: Μετρήσεις σημάτων στενής ζώνης
Κατά την κίνηση του συνδρομητή παρατηρούνται γρήγορες μεταβολές του σήματος σε αποστάσεις της τάξης του μισού του μήκους κύματος (λ/2).
Η μεταβολή μικρής κλίμακας οφείλεται στην άφιξη του σήματος στον συνδρομητή μέσω πολλαπλών διαδρομών λόγω:
Ανάκλασης,
Περίθλασης και
Σκέδασης
από κτίρια, αυτοκίνητα και άλλα αντικείμενα που βρίσκονται κοντά στον συνδρομητή.
ΠΜΣ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

## Slide 5
2.1: Μετρήσεις σημάτων στενής ζώνης
Διάλειψη σκιάς (ή αργή διάλειψη ή λογοκανονική διάλειψη): Μέση κλίμακα γύρω από την οποία μεταβάλλεται το σήμα.
Η γενική μέση τιμή του σήματος μειώνεται συστηματικά καθώς αυξάνεται η απόσταση ή η εμβέλεια R από το σταθμό βάσης.
Ταχεία Διάλειψη: Παρατηρείται σε όλες τις διευθύνσεις κίνησης εξαιτίας της άφιξης σημάτων στο επίπεδο από όλες τις κατευθύνσεις.
ΠΜΣ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

## Slide 6
2.1α: Μεταβολή σήματος σε μικρές περιοχές: ταχεία διάλειψη
Ταχεία Διάλειψη:
Κυλιόμενος μέσος όρος:
ΠΜΣ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

## Slide 7
Έστω
η δειγματολειπτική τιμή της κανονικοποιημένης τάσης σε ένα σημείο xi της ταχείας διάλειψης
2.1α: Μεταβολή σήματος σε μικρές περιοχές: ταχεία διάλειψη
Ταχεία διάλειψη: μη κανονική μορφή.
Με χρήση 200 ή περισσότερων δειγματοληπτικών τιμών της τυχαίας μεταβλητής rj σχηματίζεται η συνάρτηση κατανομής πιθανότητας (Probability Distribution Function (PDF)
ΠΜΣ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

## Slide 8
2.1α: Μεταβολή σήματος σε μικρές περιοχές: ταχεία διάλειψη
Κατανομή Rayleigh:
Συνάρτηση κατανομής πιθανότητας (Probability Distribution Function (PDF)
(α) Τοποθεσίες που καλύπτονται έντονα από γειτονικά κτίρια
Κορυφή για:
Σε έντονα σκιασμένα περιβάλλοντα επαρκεί η γνώση της μέσης τιμής τάσης για να χαρακτηριστούν πλήρως οι στατιστικές ιδιότητες του σήματος.
ΠΜΣ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

## Slide 9
2.1α: Μεταβολή σήματος σε μικρές περιοχές: ταχεία διάλειψη
Κατανομή Rician:
Συνάρτηση κατανομής πιθανότητας (Probability Distribution Function (PDF)
Ι0()=τροποποιημένη συνάρτηση Bessel πρώτου είδους και μηδενικής τάξης
(β) Τοποθεσίες που ο σταθμός βάσης είναι ορατός από τον συνδρομητή
Ανάλογο της ισχύος του κυρίαρχου σήματος κύματος
Ανάλογο της ισχύος όλων των άλλων κυμάτων
Σχετικό πλάτος κυρίαρχου σήματος κύματος
ΠΜΣ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

## Slide 10
2.1α: Μεταβολή σήματος σε μικρές περιοχές: ταχεία διάλειψη
Κατανομή Rician:
Συνάρτηση κατανομής πιθανότητας (Probability Distribution Function (PDF)
Όπου: Ι1=τροποποιημένη συνάρτηση Bessel πρώτου είδους και πρώτης τάξης
H (2-3) ανάγεται στην κατανομή Rayleigh
H (2-3) ανάγεται στην κατανομή Gauss
(β) Τοποθεσίες που ο σταθμός βάσης είναι ορατός από τον συνδρομητή
Υπολογισμός μέσης τιμής τυχαίας μεταβλητής r για Κατανομή Rician:
Δίνει το ρ =f(Κ)
p(r) =f(Κ)
(2-3)
π.χ.: Για ταχεία διάλειψη:
r0 =f(Κ)

## Slide 11
2.1α: Μεταβολή σήματος σε μικρές περιοχές: ταχεία διάλειψη
Συνάρτηση Αθροιστικής Κατανομής (ΣΑΚ)
Cumulative Distribution Function (CDF)
CDF: Δίνει το κλάσμα των θέσεων στις οποίες η τυχαία μεταβλητή r είναι μικρότερη από κάποια τιμή.
π.χ.: Στη διάμεσο τιμή r=rm είναι CDF=0.5
Άρα στα μισά σημεία μετρήσεων η τιμή της r είναι μικρότερη της rm.
ΠΜΣ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

## Slide 12
2.1β: Μεταβολές του τοπικού μέσου όρου: διάλειψη σκιάς
Τυπική απόκλιση
Διάλειψη Σκιάς: Η μέση τιμή του σήματος εντός μεμονωμένων μικρών περιοχών ποικίλει από περιοχή σε περιοχή με τυχαίο τρόπο.
Για μικρές περιοχές που ισαπέχουν από τον σταθμό βάσης
(Κατανομή Gauss)
ΠΜΣ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

## Slide 13
2.1γ: Διαχωρισμός διάλειψης σκιάς από την εξάρτηση της απόστασης
Για την περίπτωση που ο δέκτης κινείται πρέπει να γίνει διαχωρισμός της διάλειψης σκιάς από την εξάρτηση της απόστασης
(Watt)
(dB)
Όπου:
PT: μεταδιδόμενη ισχύς
n: Συντελεστής κλίσης
A: Αποτέμνουσα για R=1
R= εμβέλεια από το σταθμό βάσης

## Slide 14
2.1γ: Διαχωρισμός διάλειψης σκιάς από την εξάρτηση της απόστασης
ΠΜΣ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

## Slide 15
2.2: Μοντέλα κλίσης-αποτέμνουσας στην εξάρτηση απόστασης μικροκυψελών
Απώλεια διαδρομής L μεταξύ Ισοτροπικών Κεραιών
σε dB
ΠΜΣ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

## Slide 16
2.2: Μοντέλα κλίσης-αποτέμνουσας στην εξάρτηση απόστασης μικροκυψελών
Απώλεια διαδρομής L σε (dB) μεταξύ Ισοτροπικών Κεραιών (Hata)
Για περιοχές που θεωρούνται μεγάλες πόλεις
Για μικρές και μεσαίου μεγέθους πόλεις
Όπου:
fM: συχνότητα σήματος σε MHz,
Rk: απόσταση από σταθμό βάσης σε km,
hBS: ύψος στο οποιο βρίσκεται η κεραία του σταθμού βάσης σε m,
hm: ύψος κεραίας συνδρομητή σε m
ΠΜΣ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

## Slide 17
2.2: Μοντέλα κλίσης-αποτέμνουσας στην εξάρτηση απόστασης μικροκυψελών
Απώλεια διαδρομής L μεταξύ Ισοτροπικών Κεραιών (Hata)
Συντελεστές Διόρθωσης Kr, Qr
Συντελεστής Διόρθωσης για Προαστιακές περιοχές
Συντελεστής Διόρθωσης για ανοικτές αγροτικές περιοχές
Εκθέτης απόστασης ή συντελεστής κλίσης
ΠΜΣ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

## Slide 18
2.3: Εξάρτηση απόστασης μικροκυψελών: επίδραση της γεωμετρίας του δρόμου
ΠΜΣ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

## Slide 19
2.3: Εξάρτηση απόστασης μικροκυψελών: επίδραση της γεωμετρίας του δρόμου
2.3.α: Διαδρομές με γραμμή οπτικής επαφής (LOS)
Σημείο διακοπής
Πριν το Σημείο διακοπής (Rk<Rb):
Μετά το Σημείο διακοπής (Rk>Rb) :
Όπου:
hBS: ύψος κεραίας σταθμού βάσης σε m,
hm: ύψος κεραίας συνδρομητή σε m
ΠΜΣ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

## Slide 20
2.3: Εξάρτηση απόστασης μικροκυψελών: επίδραση της γεωμετρίας του δρόμου
2.3.β: Κλιμακωτές και ελικτικές διαδρομές με οπτική επαφή (LOS)
Σχετικό ύψος κεραίας
Όπου:
ΗΒ: ύψος κτιρίων
Κλιμακωτή-εγκάρσια εξίσωση
Διαμήκης εξίσωση

## Slide 21
2.3: Εξάρτηση απόστασης μικροκυψελών: επίδραση της γεωμετρίας του δρόμου
2.3.γ: Διαδρομές χωρίς γραμμή οπτικής επαφής (non-LOS)
Κλιμακωτή-εγκάρσια εξίσωση
Διαμήκης εξίσωση
ΠΜΣ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

## Slide 22
2.4: Πολυοδικό μοντέλο για ταχεία διάλειψη
Μέτρο συνολικής λαμβανόμενης ισχύος
Ταχεία διάλειψη: Η μεταβολή του μέτρου του V(x) από το x
Τοπικός μέσος όρος για απόσταση 20λ
Ο Τοπικός μέσος όρος της ισχύος είναι το άθροισμα της ισχύος κάθε μεμονωμένης ακτίνας
ΠΜΣ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

## Slide 23
2.4: Πολυοδικό μοντέλο για ταχεία διάλειψη
2.4α Διάλειψη συχνότητας
Διαφορά φάσης για διαφορετικά μήκη Li, Lj:
ΠΜΣ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

## Slide 24
2.4: Πολυοδικό μοντέλο για ταχεία διάλειψη
2.4β Χρονοεξαρτώμενη Διάλειψη
Έστω ότι Li είναι η συνολική απόσταση κατά μήκους μιας ακτίνας από το σταθμό βάσης ως τα κινούμενα σημεία ανάκλασης, περίθλασης, σκέδασης και κατόπιν στον συνδρομητή.
Η κίνηση των ενδιάμεσων αντικειμένων προκαλεί μεταβολή του Li.
Η Μεταβολή στις φάσεις μεμονωμένων ακτίνων εξαρτάται από το χρόνο και προκαλεί αλλαγή στο πλάτος του λαμβανόμενου σήματος.
Οι μεταβολές είναι ανάλογες της ταχύτητας κίνησης των ενδιάμεσων σημείων.
ΠΜΣ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

## Slide 25
2.4: Πολυοδικό μοντέλο για ταχεία διάλειψη
2.4γ Διάδοση Doppler
Μεταβολή φάσης λόγο κίνησης το συνδρομητή της οποίας ο ρυθμός μεταβολής:
Μετατόπιση συχνότητας Doppler:
Αποτέλεσμα μετατοπίσεων Doppler: Διασκορπισμός του λαμβανόμενου σήματος σε μια ζώνη συχνοτήτων
ΠΜΣ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

## Slide 26
2.4: Πολυοδικό μοντέλο για ταχεία διάλειψη
2.4δ Αποπόλωση
Περίθλαση
Σκέδαση
Αποπόλωση Κυμάτων
Συμπολωμένα (κατακόρυφα) Ηλεκτρικά πεδία
Διαπολωμένα (οριζόντια) Ηλεκτρικά πεδία
ΠΜΣ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

## Slide 27
2.5: Διάδοση σημάτων στενής ζώνης σε εσωτερικό χώρο
Σταθμός Βάσης – φορητή μονάδα:
(α) χωρίς οπτική επαφή -> Ταχεία διάλειψη εμφανίζει χαρακτηριστικά στατιστικής κατανομής Reyleigh
(β) με οπτική επαφή -> Ταχεία διάλειψη εμφανίζει χαρακτηριστικά στατιστικής κατανομής Rician
ΠΜΣ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

## Slide 28
2.5: Διάδοση σημάτων στενής ζώνης σε εσωτερικό χώρο
2.5α Ταχεία διάλειψη σε εσωτερικές ζεύξεις
ΠΜΣ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

## Slide 29
2.5: Διάδοση σημάτων στενής ζώνης σε εσωτερικό χώρο
2.5α Ταχεία διάλειψη σε εσωτερικές ζεύξεις
ΠΜΣ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

## Slide 30
2.5: Διάδοση σημάτων στενής ζώνης σε εσωτερικό χώρο
2.5α Ταχεία διάλειψη σε εσωτερικές ζεύξεις

## Slide 31
2.5: Διάδοση σημάτων στενής ζώνης σε εσωτερικό χώρο
2.5β Εξάρτηση τοπικού μέσου όρου από την απόσταση

## Slide 32
2.6: Απόκριση καναλιού στην παλμική διέγερση
Τάση, κανονικοποιημένη ως προς την απώλεια διαδρομής στον ελεύθερο χώρο
Χρονική υστέρηση ακτίνας
Πλάτος ακτίνας
Υστέρηση φάσης
Έστω παλμός πεπερασμένου εύρους
Τάση σε πολυδιοδικό περιβάλλον
Μιγαδικό πλάτος λαμβανόμενης τάσης

## Slide 33
2.6: Απόκριση καναλιού στην παλμική διέγερση
2.6α: Κατανομή υστέρησης ισχύος

## Slide 34
2.6: Απόκριση καναλιού στην παλμική διέγερση
2.6α: Κατανομή υστέρησης ισχύος

## Slide 35
2.6: Απόκριση καναλιού στην παλμική διέγερση
2.6γ: Μέτρα της διασποράς χρονικής καθυστέρησης
Μέση πρόσθετη καθυστέρηση:
Ενεργός τιμή (RMS) διασποράς καθυστέρησης:

## Slide 36
2.6: Απόκριση καναλιού στην παλμική διέγερση
2.6γ: Μέτρα της διασποράς χρονικής καθυστέρησης
Συνολική Ενέργεια:
Χωρικός μέσος όρος:
ΠΜΣ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

## Slide 37
2.6: Απόκριση καναλιού στην παλμική διέγερση
2.6δ: Εύρος ζώνης συνοχής
Συνάρτηση συνοχής:
Εύρος ζώνης συνοχής: Είναι αυτό για το οποίο η συνάρτηση συνοχής, κανονικοποιημένη ως προς τη μέγιστη τιμής της, είναι πάνω από 0.5
Αποτελεί ενναλακτικό τρόπο μελέτης της εξάρτησης του καναλιού από τη συχνότητα.

## Slide 38
2.7: Πολυόδευση σε κεραίες υπερυψωμένων σταθμών βάσης